ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ КРУПНО И МЕЛКО-СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ.

# ПРЕИМУЩЕСТВА СТОЛОВ ИЗ НАБОРНЫХ ПЛАСТИН

- Легкость (стол состоит из наборных пластин)

- Часть пластин могут быть удалены (каждая пластина крепиться тремя болтами) со стола и переустановлены за его пределами, что увеличит рабочую площадь.

- Использование наборных пластин значительно снижает стоимость стола, за счет малого объема металла, а так же технологии производства пластин.

- На всю поверхность стола нанесена система координат X/Y, что способствует более точному позиционированию деталей.

- Точность позиционирования пластин 0,2 мм.

- Изменение высоты подъема стола делает его еще более удобным в эксплуатации.

- Снижение сроков изготовления и поставки столов за счет наличия пластин.

- Вы можете заказать стол с неполным набором пластин, это существенно снизит цену стола. В последствии Вы можете до заказать недостающие пластины.

- При повреждении отдельной пластину Вы всегда можете заменить её аналогичной

# ПОЧЕМУ АЛЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ С АНОДИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ?

- К алюминию не прилипает окалина и брызги расплавленного металла.

- Алюминий имеем высокую теплопроводность – Ваше изделий будет остывать быстрее.

- Поверхность Вашего изделия всегда будет чистой, и не будет иметь механических повреждений.

- Алюминиевые столы с анодированной поверхностью идеально подходят для сборки и сварки не ферритных сталей.

- Низкий уровень шума при погрузке изделия на стол.

- Грузоподъемность стола из алюминиевого профиля 500 кг/м2.

# СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ ПРИЖИМНОЙ ОСНАСТКИ

Преимущества использования пазов для крепления прижимной оснастки

- Т-образный паз является идеальным и простейшим способом (скользящий блок) из множества возможных.

- Прижимная оснастка в Т-образном исполнении имеет две степени свободы, что дает возможность перемещения по всей ширине стола.

- Для выполнения специальных креплений не требуется светочувствительные отверстия с точность H7, что ведет к удорожанию стола и прижимной оснастки.

- Функциональная поверхность паза полностью защищена.

- Возможность установки нескольких креплений в один непрерывный паз, что позволяет закрепить крепления в одной плоскости.

- Если Вы спроектируете собственную оснастку, Вы без труда можете установить её на стол.