ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Защитные рукавицы, пятипалые, кожаные, предназначенные для сварщика,

с символом MOST GRIZZLY

Уполномоченный представитель:

ООО «РЫВАЛ-РХЦ» в Варшаве

(RYWAL – RHC Sp. z o.o. w Warszawie)                    Доступный диапазон размеров: 10, 11

ул. Хелмжиньска, 180,

04-464 Варшава,

Kaтегория II согласно распоряжению (UE 2016/425).

Рукавицы соответствуют нормативам EN 388:2016, EN 407:2004, EN420:2003+А1:2009,EN 12477:2001, EN 12477:2001/A1:2005 для типа A.

Предназначение

Защитные рукавицы, пятипалые, кожаные, для сварщика, предназначены для защиты рук и запястий при выполнении сварочных и аналогичных работ. Рукавицы защищают от конвекционного и контактного тепла Рукавицы также защищают от механических воздействий. Рукавицы предназначены для работы с электродуговой сваркой. Они не защищают от поражения электрическим током в случае возникновения неисправности в оборудовании или при работе под напряжением. Величина активного электрического сопротивления снижается в случае, если рукавицы влажные, грязные или пропитаны потом, что может увеличить опасность. Рукавицы должны использоваться вместе с защитной одеждой и обувью.

В настоящее время нет стандартного способа исследования, позволяющего обнаружить проникновение УФ сквозь материал рукавиц, но применяемые сегодня способы проектирования защитных рукавиц для сварщиков, как правило, не позволяют проникать ультрафиолету.

Значения графических символов:

4133X

Графический символ обозначает защиту от механического воздействия согласно EN 388:2003

423X4X

Графический символ обозначает защиту от термического воздействия согласно EN 407:2004

Графический символ обозначает необходимость ознакомиться с рекоменда-циями производителя согласно EN 420:2003+A1:2009

Значение цифрового кода 4133 :	Значение цифрового кода 423X4X :

4 – устойчивость к стиранию

1 – устойчивость к разрезам

3 – устойчивость к разрывам

3 – устойчивость к проколам

4 – свойства при горении

2 – устойчивость к контактному теплу

3 – устойчивость к конвекционному теплу

X – устойчивость к теплоизлучению

4 – устойчивость к мелким частицами расплавленного металла

X – устойчивость к большому количеству расплавленного металла

Знак „X” вместо цифры обозначает, что рукавица не исследовалась в отношении данного фактора.

Ловкость движений - 2 уровень эффективности согласно EN 420:2003+А1:2009

Значение символа R/10 на рукавице: размер 10

Каждый раз, перед тем, как надеть рукавицы, проверьте их на повреждение (разрывы, проколы, потертости, прожженные отверстия). Рукавицы с признаками повреждений должны быть сразу же изъяты из обращения.

Хранение

Рукавицы следует хранить в помещениях при температуре от 5 oC дo 25 oC и относительной влажности (65 ( 5) %, в сухом и проветриваемом месте, на полках или решетках, таким образом, чтобы не допускать их повреждения, загрязнения и намокания, а также воздействия химических средств и солнечных лучей, на расстоянии не ближе, чем в полутора метрах от отопительных и осветительных приборов.

Срок хранения рукавиц: неограниченный. Всякий раз перед использованием необходимо проверить рукавицы на повреждение.

Чистка и уход

После завершения работы рукавицы следует очистить сухой ветошью или мягкой щеткой. Влажные или мокрые рукавицы следует высушить при комнатной температуре. В случае излишнего отвердения кожи, рукавицы необходимо размягчить, протирая их ветошью, смоченной в 5% водном растворе глицерина.

Рукавицы, которые хранятся на складе, необходимо проверять минимум один раз в месяц. В случае появления на них плесени, следует протереть их эмульсией, в состав которой входит турецкое масло и вода в соотношении 1:3. Такие рукавицы следует отобрать и использовать в первую очередь.

Транспортировка рукавиц осуществляется в оригинальной упаковке производителя - в картонной коробке, содержащей 72 пар, упакованных по 12 пар.

Нотифицированная лаборатория, принимающая участие в оценке соответствия:

ITS Testing Services UK Ltd.,

Ctntre Coert, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1 WD, United Kingdom

Идентификационный номер: 0362